南宁市第二人民医院采购设备技术参数

离心机

技术参数：

1、最高转速Max Speed：16000r/min

2、最大容量Max Volume：6*100ml

3、定时范围Timer：0~99min

4、控速精度Speed Accuracy：±20r/min

5、最大离心力Max RCF：20600*g

6、噪音Noise：≤60dBA

7、电源Power supply：AC220V,50HZ,2.5A

纯水机

技术参数：

1、进水要求：城市自来水：电导率＜400US/cm, 水压：0.1-0.4Mpa, 水温：5-45℃

2、制水水量：100L/H

3、出水水质：电阻率：≧10MΩ.cm@25℃；细菌去除率>99％，微生物<1cfu/ml,总有机碳（TOC）＜15ppb；

微颗粒物:(<0.22um/ml)<1个,重金属离子：0.1ppb；

4、水箱：标配无菌水箱

5、适用范围：各型生化仪配套及其它检验室分析用水、医学实验用水

数字式电图机（含工作站）

技术参数：

- 支持12导心电图采集

- 一体化平板设计，全触控操作，无需外接键盘和采集仪。【提供产品制造商公开发布的资料证明】

- 显示屏幕≥10寸

- 具备LAN、USB等传输接口

- 支持智能操作系统，可远程更新升级【提供软件功能截图】

- 心电图主机支持内置4G功能、2.4GHz/5GHz无线Wi-Fi

- 锂电池额定容量≥10400mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作

- 输入阻抗：≥10.0MΩ

- 内部噪声：≤15μVP-P

- 共模抑制比：≥89dB

- 耐极化电压：±600mV

- 频响范围：0.05-249Hz全频滤波

- QTc参数测量：内置4种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置【提供相关证明材料】

- 心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。【提供自动下载获取待检查信息列表功能截图】

- ▲心电图机通过IHE测试

对于危急值检查数据，心电图机应支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。【提供心电图机支持优先诊断功能证明】

- 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

- ▲阿托品试验采集及处理流程

- 任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

- 支持心电事件、起搏心电、晚电位功能

▲与医院心电信息系统无缝对接，接口费用包含在投标总价中。

组成部分：车轮、塑胶一体底座、金属连杆、塑胶车篓、金属平台、塑胶推手

车轮说明：由5个万向轮组成，并且每个车轮都带有自刹车功能，车轮材料包括橡胶，金属，塑胶

全自动电子血压计

技术参数：

1   测量原理	示波法

2   显示	    LCD彩色显示

3   测量位置	左右臂均可

4   手臂周长    17～42cm以上

5   压力显示范围	0，10～300mmHg

6   测量范围	  血压：40～260mmHg；      脉率：40～180拍/min

7   测量精度

压力精度：    ±3mmHg（±0.4KPa）；

脉搏测量精度：±2%

8   肘部位置传感器：  有

9   臂筒角度调节：    有（针对特别高的客户具有良好的测量保证功能）

10  打印装置

10.1 热敏式打印机、自动裁纸、多种模式可选

10.2 全中文打印显示

10.3 干扰情况用户提醒

10.4 干扰波形图打印显示

11   测量结果语音播报功能：	    有

12    平均测量功能    有

13  超压保护

压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间不大于10秒。

14  具有平均测量功能，当选择平均测量模式测量时，将自动测量两次并取平均值，若两次的测量值差距较大时，将自动测量第三次并取平均值。

15  通信数据输出

16.1  RS-232标准接口，连接电脑同步管理

16.2  专用软件配套（专用数据线和专用软件）

16  电击防护型式	 ClassⅠ  B型

17  抗菌设计对应

外壳：抗菌树脂    袖带：抗菌布套

18  操作环境	温度10℃～40℃，湿度30～85%RH

19  储存环境	温度-10℃～60℃，湿度30～95%RH

20  排气速率

21.1 臂带内压力240mmHg-160mmHg，排气速度：4.4mmHg/sec-6.0mmHg/sec

21.2 臂带内压力160mmHg-80mmHg，排气速度：3.8mmHg/sec-6.0mmHg/sec

21.3臂带内压力80mmHg-40mmHg，排气速度：2.8mmHg/sec-4.2mmHg/sec

听力筛查仪

技术参数：

评估方法：	噪音加权平均法，有效信号峰值计数

刺激声：非线性短声

刺激声强度：70-84 dB SPL (45-60 dB HL)，自校准因耳道容积而异

刺激速率：	约 60 Hz

频率范围：	1.5 到 4.5 kHz

显示：统计波形、测量进度、 TEOAE 检测水平、噪音水平

显示屏:彩色液晶中文触摸屏

尺寸：	89.4 mm (3.5 in)

分辨率：	240 x 320 像素

背景光类型：	LED，可调

电池

电源电压：	正常值为 3.70 V，最大为 4.20 V，最小为 3.20 V,容量：1800mAh

估计电池寿命：	连续使用 8 小时

电量指示器：	5 级电量指示器

电源适配器

输入电压 / 范围：	100 – 240 V 交流电， 50 – 60 Hz

输出电压：	5.0 V 直流电

OAE 探头

探头连接线: 柔韧屏蔽电缆，长度：120 cm

探头主体：	20 mm Ø x 23 x 11 mm

探针：	3.3 mm Ø x 10 mm

重量: 约 4.5 g

监护参数

技术参数：

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

二、显示

1.屏幕尺寸：10.4寸彩色TFT触摸屏，分辨率：800×600

★2.支持同屏显示11道波形和全部监测数据

3.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

4.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

5.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

6.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

7.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

三、数据存储、回顾

1.100小时趋势图/表存储回顾

2.1200组无创血压测量回顾

3.24小时全息波形存储回顾

4.200组报警事件/心律失常事件回顾

- 具备USB数据接口、内置SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充

四、性能特点

1.中英文操作界面，全中文按键面板

2.★标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

3.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态

4.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联

5.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

6.心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

7.共模抑制比：诊断>90db（陷波器关闭），监护、手术>100db（陷波器开）

8.支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP等测量

9.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

10.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

11.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

★12.无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染

13.易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染，便于清洁

14.支持条形码扫描功能，方便快速录入病人信息

15.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

16.声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况

17.可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

18.可选配美国RESPIRONICS旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶

★19.具MEWS评分功能,可快速评估病人病情

20.可内置WiFi模块，支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网

21.可选配三通道内置热敏打印机

22.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）

基因扩增仪

技术参数：

- 环境温度: 10℃-40℃

- 工作相对湿度:≤70%

- 工作电源:AC220V（±10%）,50/60Hz

- 工作时间：连续工作8小时以上

- 梯度PCR仪样品槽为96孔单模块，可放置96×0.2mlPCR管

- 温度范围：0℃ ～ 105℃

- 热盖温度：30℃ ～ 110℃

- ★升降温速率：最高可达到5℃/sec

- ★温度准确性：±0.1℃/55℃

- ★温度均一性：<±0.3℃/55℃

- 温度梯度设定范围： 30°C～100°C

- 温度梯度跨度范围： 0.1°C～42°C

- 模块容量：0.2ml×96

- 控制方式：人工/自动

- ★屏幕大小：7英寸800*480LED背光64K彩色液晶触摸屏

- ★程序存储量：可储存1296个程序,无需翻页就可浏览到36个文件夹或36个程序文件。

- 应有24小时断电保护能力和重新启动能力

- 要求具备多磁环保护设计，以过滤电网中的脉冲群，保护仪器。

- 电源要求采用全封闭式设计，具有防尘防潮能力。

- ★具有专利的非均匀环形加热技术，保证整板升降温的均一性。

- ★要求采用一键弹性压盖式锁盖设计,无需旋钮调整松紧。

- ★散热片采用铜铝合金设计，散热片数量不少于45片。

- ★前下进风后上出风的风路设计，避免机器之间相互干扰。

- 具有无极变速风扇设计，风扇可随散热器温度不同自动调速，噪音低于60分贝。

- ★具有高亮度LED呼吸灯，无需靠近就可知悉仪器工作状态。

- 要求仪器具有开机自检功能。能够检测仪器所有工作模块是否正常。

- ★具有抑制小体系试剂蒸发功能

- ★具有梯度温度同时到达功能

- ★具有主动拟制非特异性扩增功能。

- ★CE认证/注册证  LVD/EMC/苏械注准20202221109

★提供原厂售后服务证明及合法授权书原件，免费进行仪器安装、调试；进行现场培训；供应商应能在24小时内响应买方技术支持的要求

注射泵

技术参数：

注射器规格：10mL、20mL、30mL、50/60mL普通注射器

注射量范围：0mL~10000mL，＜100mL可按0.1mL递增或递减，≥100mL可按1mL递增或递减。

★注射速度：10mL注射器： 0.1mL/h~420mL/h，20ml注射器：0.1mL/h~650mL/h，30mL注射器： 0.1mL/h~1000mL/h，50mL/60mL注射器： 0.1mL/h~1600mL/h，

0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

★快速输注：10ml：200-420ml/h；20ml：300-650ml/h；30 ml：500-1000 ml/h；50 ml：800-1600 ml/h。

★速度增量：0.1 mL/h ~1600mL/h，＜100mL/h可按0.1mL/h递增或递减，≥100mL/h可按1mL/h递增或递减。

注射精度：±2%（注射器误差不大于1%）

★注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、简易模式

★双操作输入模式：按键和穿梭键

★六种给药单位：ml/h；ml/min；mg/kg/min；mg/kg/h；ug/kg/h；ug/kg/min

报警功能：阻塞报警、注射器脱落报警、接近完成报警、注射完成报警、欠压报警、电池电量耗尽报警、交流掉电报警、电机异常报警、遗忘操作报警、开合报警、注射器推杆安装错误报警

其他功能：注射器自动识别、累计量显示、阻塞压力释放功能、静音功能、速度超范围控制、动态压力显示、交直流自动切换、残留提示、记忆功能、通道休眠功能、历史记录功能、护士呼叫功能、★无线监视功能、报警音多级可调、单通道独立报警、夜间模式/省电模式、数据下载端口

★历史记录功能：可记录不少于50000条使用记录

KVO: a)速度范围：0.1mL/h~1mL/h可调，可按0.1mL/h递增或递减；

b）KVO流速误差≤±5%

丸剂量注射速度：

10mL注射器： 200mL/h~420mL/h

20ml注射器： 300mL/h~650mL/h

30mL注射器： 500mL/h~1000mL/h

50mL/60mL注射器： 800mL/h~1600mL/h

丸剂量范围1mL~5mL；可按0.1mL递增或递减

阻塞灵敏度：高中低三档可选择，分别为：0.02MPa~0.07Mpa；0.05MPa~0.10MPa；0.08MPa~0.14Mpa。

工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：20%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa；

存储环境温度：-20℃~﹢55℃，相对湿度：不超过93% 无凝露，大气压力：700~1060hpa

电源类型：交流：220V/50Hz，电池：DC9.6V-10.1V

电池工作时间：内部电池充电完成后，在夜间模式/省电模式下，注射泵以5mL/h的速度进行注射：单通道可连续工作不小于8小时、双通道可连续工作不小于5小时。

整机功耗：≤30VA

尺寸：330（长）×125（宽）×225（高）（不含突出部分）

重量：约4.5kg

安全分类：Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX4，可连续运行

适用范围：适用于医疗机构对患者静脉恒速注射

适用于国内外生产的10mL、20mL、30mL、50/60mL普通已注册注射器。

注射泵已经内置21种品牌注射器和2种可定义注射器。

医用冷藏箱

技术参数：

★1、立式，箱内有效容积≥1350L

2、箱内温度控制范围：2~8℃

3、内部尺寸（宽*深*高）：≥1320 * 700 * 1500mm

★4、数字显示箱内温度，微电脑控制,带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度,调整幅度≤1℃

★5、报警：超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，配备远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于24小时；

6、带有断电警示装置及实时反映箱内温度的设计，断电后可声光报警40小时以上，并交替显示箱内温度实时值。

7、采用透明玻璃门，双开门设计，带有安全双门锁设计（一把钥匙一把锁结构）。

8、电加热门体设计，保证门体在32℃环温、85%湿度条件下无凝露

9、带有4个方便的移动脚轮，和2个防止移动的底脚。

10、配有六层可调搁架，搁架带价目条，方便标识存放物品。

★11、门体30°自关门，防止用户开门后忘记关门

12、产品带有双测试孔、内部12V直流LED冷光源设计，降低能耗。

13、环保无氟制冷剂，环保发泡剂，低碳环保。

14、具有强制、全自动循环除霜设计。具有防高温设计。

15、配置电子温度记录仪，可存储箱内温度数据，并USB接口导出（取数间隔6分钟，存数容量10年）

16、原装进口恩布拉克压缩机；3个轴流式EBM蒸发风机，2个罩极式EBM冷凝风机；

17、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度

18、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度；

19、生产企业具有ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证；

★20、产品具有医疗器械注册证

21、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水

高清监控摄像头球机

技术参数：

1.传感器类型：1/1.8＂ progressive scan CMOS

2.最低照度：彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.2，AGC ON)；0 Lux with IR

3.快门：1/1-1/30,000s

4.慢快门：支持

5.聚焦模式：半自动，手动，自动

6.日夜转换模式：自动ICR彩转黑

7.背光补偿：支持

8.宽动态：120dB超宽动态

9.强光抑制：支持

10.3D降噪：支持

11.电子防抖：支持

12.区域曝光：支持

13.区域聚焦：支持

14.图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度

15.图像参数切换：支持

16.白平衡：自动白平衡，自动跟踪白平衡，钠灯，日光灯，室内，室外，手动白平衡

17.数字变倍：16倍

18.光学变倍：32倍

19.隐私遮蔽：最多24块，多边形区域，支持马赛克，支持多种颜色设置

20.信噪比：≥52dB

21.通用功能：镜像，密码保护，视频遮盖，水印技术，IP地址过滤，隐私遮蔽

22.光学透雾：支持

23.增益控制：自动,手动

二、镜头

1.焦距：6.0-192mm，32倍光学变倍

2.光学变倍速度：大约4.0s(光学，广角-望远)

3.视场角：水平56.6-2.2度(广角-望远)

4.近摄距：100mm-1500mm(广角-望远)

5.最大光圈数：F1.2

三、云台功能

1.水平范围：360°

2.垂直范围：-20°-90°(自动翻转)

3.水平速度：水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s

4.垂直速度：垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s

5.比例变倍：支持

6.预置点个数：300个

7.巡航扫描：8条

8.花样扫描：4条

9.断电记忆：支持

10.守望功能：预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描

11.3D 定位：支持

- 方位角信息显示：支持

13.预置点视频冻结：支持

14.定时任务：预置点，花样扫描，巡航扫描，自动扫描，垂直扫描，随机扫描，帧扫描，全景扫描，球机重启，球机校验

15.设备检测异常：网线断，地址冲突，存储器满，非法访问，存储器错误

四、视频

1.最大图像尺寸：2560×1440

2.主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)；

60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720)

3.子码流帧率分辨率：50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288);

60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240)

4.第三码流帧率分辨率：50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240)

5.视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG

6.视频压缩码率：32 Kbps ~ 16384 Kbps

7.H.264：Baselin Profile,Main Profile,High Profile

8.H.265：Main Profile

9.Smart 264：支持

10.Smart 265：支持

11.SVC：支持

12.ROI：人脸ROI，固定区域ROI，车牌ROI

13.区域裁剪：支持

五、音频

1.音频压缩标准：G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM

2.音频压缩码率：MP2L2：32kbps，40kbps，48kbps，56kbps，64kbps，80kbps，96kbps，112kbps，128kbps，144kbps，160kbps

六、智能

1.混合目标检测：支持人脸+人体+车辆抓拍，人脸和人体关联输出

2.人脸抓拍：支持同时检测30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图

3.人脸比对：支持

4.普通事件：移动侦测，报警输入，报警输出，遮挡报警，异常

5.Smart事件：区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测

6.Smart跟踪：手动跟踪，全景跟踪，事件跟踪，支持多场景巡航跟踪

7.Smart录像：断网续传，智能后检索

8.报警联动：	预置点，巡航扫描，花样扫描，SD卡录像，报警输出，邮件，上传中心，上传FTP

9.Smart图像增强：120dB超宽动态，透雾，强光抑制，电子防抖，Smart IR

10.Smart编码：Smart265，Smart264，低码率，ROI，SVC

七、网络

1.网络存储：NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR

2.支持协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour

3.接口协议：软件集成的开放式API，ONVIF，ISAPI，海康SDK，第三方管理平台接入，GB/T28181协议，E家协议，云眸，CGI，视图库，支持视图库

4.最大取流路数：20

5.用户管理：32个

6.即时流畅预览：支持

7.安全管理：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定，HTTPS加密，IEEE 802.1x网络访问控制，IP地址过滤

8.客户端：支持iVMS-4200客户端

9.浏览器：支持IE8+， Chrome31-44，Firefox30-51， Safari8.0+浏览器

八、接口

1.网络接口：自适应10M/100M网络数据

2.SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256G

3.报警输入：7路报警输入

4.报警输出：2路报警输出

5.音频输入：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%

6.音频输出：1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω

7.RS485接口：采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议

九、补光

1.红外照射距离：250m

2.防补光过曝：支持

十、一般规范

1.电源接口类型：AC24V±25%

2.工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%

3.尺寸：Φ266.6×410mm

4.重量：8Kg

5.功耗：60W max（其中加热5Wmax，红外灯15W max）

十一、认证

1.防护：IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准