南宁市第二人民医院采购设备技术参数

冲洗升降塔技术参数：

1、应具备液压升降功能，无漏油现象；非电池供电，无需进行充电。

2、操作方面：只需按压操作按钮，输液挂钩就可随意升降，按钮释放即锁定在需要高度。

3、装置需配备四个独立高度可调节挂钩、带高度刻度显示功能柱、底座组成，底座带四脚轮，整体移动灵活。

4、需具备高负载性能，最高可悬挂40,000cc冲洗液（最高10,000cc/挂钩）。

5、冲洗液水压大小可通过挂钩高度轻松调控，可控高度范围：167cm至259cm。