南宁市第二人民医院采购设备技术参数

生物芯片阅读仪技术参数：

1、外观需满足：外形尺寸需《300mm×264mm×145mm（长×宽×高）；包装尺寸需《403mm×383mm×240mm（长×宽×高）；重量需《2.6KG，方便存放。

2、线性范围需满足：在烟度卡标准值为1-10的范围内；的线性相关系数应≥0.955。

3、精密度需满足：灵敏度对烟度卡的测出率应为100%。

4、批内差需满足：不稳定性应≤3%。

5、批间差需满足：重复性（CV）应≤2%。

6、可适用于血清样本类型检测。

7、检测方法需满足：利用先进的图像采集技术，通过USB端口把生物芯片图像采集至计算机。生物芯片诊断系统软件对采集到的图像进行分析处理，找到生物芯片上的生物样品点，并计算出生物样品点的灰度值。将灰度值与系统设定的Cutoff值进行比较，得出检测样品的定性分析结果。

8、质控要求需满足：保证系统的稳定性和数据的准确性、安全性。

9、储存运输环境需满足：海拔高度不超过2000m；环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；电源电压：AC220V±22V；电源频率：50Hz±1HZ；输入电压：DC12V；输入功率：80VA。

10、使用需求应满足避免强电磁干扰，避免强光直接照射，具有良好接地环境的室内。

手术托架技术参数：

1、脚靴支撑悬臂长度需达到988mm±5mm。

2、靴支撑杆直径需达到20mm。

3、脚靴尺寸需》570x380x220mm。

4、脚靴支撑杆垂直角度调节范围需达到110°。

5、脚靴支撑杆水平调节范围需达到38°。

6、脚靴调节范围需达到330mm。

7、产品自重需《11kg。

8、需为气动力调节，精准角度调节刻度。

9、边轨夹可适用于各种品牌手术床。

10、需为ABS材质推车，方便移动。

11、脚托承载需》25KG。

12、可适用于体重180kg以下的患者使用。