南宁市第二人民医院采购设备技术参数

牵引网架技术参数：

1、需由网架、绳索、吊带、拉手、绑带、床面、可调床脚、脚轮组成。

2、可适用于肌力、关节活动度和放松调整训练，也可进行牵引训练。

3、外形尺寸（长×宽×高）需≤2200mm×1150mm×2100mm，方便存放。

4、网架额定载荷需≥800N。

5、床面额定载荷需≥2000N。

6、床面高度需≤470mm。

7、床面宽度需≥1120mm。

8、可借助牵引装置进行肢体牵引训练。

9、需配备PT训练床，可以平躺姿势进行训练。

10、需配有沙袋可进行肌力训练。

11、需配有脚轮，方便移动。

运动康复训练床技术参数：

1、需由床面、床架、枕等组成。

2、外形尺寸（长×宽×高）需≤2050mm×1230mm×480mm，方便存放。

3、床面高度需≤480mm。

4、安全工作载荷需≥100kg。